…………………………………………………….……                                         Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wyposażenie i parametry techniczne samochodu

| L.p | WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MIN. PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU |
| --- | --- |
| 1 | Typ samochodu: osobowy |
| 2 | Typ nadwozia: hatchback |
| 3 | Napęd: na przednia oś |
| 4 | Liczba drzwi: 5 |
| 5 | Liczba miejsc: 4 |
| 6 | Kierownica po lewej stronie |
| 7 | Silnik: elektryczny |
| 8 | Lakier i kolor nadwozia: biały niematalizowany |
| 9 | Moc silnika kW (KM): minimalna 33 kW (45 KM) |
| 10 | Skrzynia biegów: przekładnia redukcyjna |
| 11 | Systemy wspomagania: - ABS (system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania) - ESP (system stabilizacji toru jazdy) |
| 12 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane |
| 13 | Szyby boczne: elektryczne sterowane z przodu i z tyłu |
| 14 | Fotel kierowcy: bez regulacji wysokości |
| 15 | Kolumna kierownicy: bez regulacji wysokości i odległość |
| 16 | Poduszki powietrzne: - dla kierowcy i pasażera czołowe - boczne poduszki i kurtynowe |
| 17 | Pasy bezpieczeństwa: - 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości |
| 18 | Przednie zagłówki – z regulacja wysokości |
| 19 | Centralny zamek – sterowany pilotem |
| 20 | Zabezpieczenia i blokady: immobilizer |
| 21 | Klimatyzacja: manualna |
| 22 | Reflektory: halogenowe |
| 23 | Komputer pokładowy: tak |
| 24 | Kierownica wielofunkcyjna: tak |
| 25 | Radioodtwarzacz: tak |
| 26 | Dywaniki: welurowe |
| 27 | Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa: tak |
| 28 | Opony letnie – komplet, koło zapasowe, (klucz do kół , podnośnik-lewarek) |
| 29 | Dodatkowe wyposażenie BHP: - gaśnica - trójkąt ostrzegawczy - apteczka |
| 30 | Gwarancja na lakier: minimum 2 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu km) |
| 31 | Gwarancja na korozje perforacyjną : 6 lat od dnia odbioru samochodu ( bez limitu km ) |
| 32 | Gwarancja na naprawy mechaniczne: minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu ( z limitem 100 000 km) |
| 33 | Gwarancja podstawowa pojazdu : minimum 3 lata z limitem 100 000 km. |
| 34 | Gwarancja układu napędu elektrycznego samochodu: min. 5 lat z limitem 100 000 km |
| 35 | Gwarancja pojemności akumulatora pojazdu (35 kWh): 8 lat z limitem 160 000 km - obejmuje utratę pojemności |
| 36 | Wyposażenie specjalne: Przewód ładowania typu 2 do terminali typu Wallbox i terminali publicznych Gniazdo DC (30 kW) do szybkiego ładowania Przewód ładowania z gniazdka domowego FlexiCharger |
| 37 | Zasięg minimalny w cyklu NEDC (New European Driving Cycle): nie mniej niż 200 km |

Opis znajdujący się w tabeli zawiera minimalne parametry techniczne. użytkowe jakie musi spełnić oferowany samochód. Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi, użytkowymi.

……………………dnia…………………                                                  ………………..…………………………………………

(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania)